Teraco lonci

Područje primene:Namenjeni su za brušenje velikih površina sa ručnim radnim alatima.

Koriste se u livnicama, za odstranjivanje ulivnog sistema, razdelne linije. itd. Možemo postići veoma visok učinak odstranjivanja viška materijala, zahvaljujući velikoj kontaktnoj površini između brusa I brušenog komada, što još možemo poboljšati izborom grube granulacije abrazivnog zrna.

Zbog njihovog različitog sastava, oni nisu samo pogodni za rad na čeliku I odlivku, nego za rad na kamenu, (prirodni, veštački) betonu itd .

MAKSIMALNA PERIFERNA BRZINA UPOTREBE JE 50 m/s.

U nastavku su prikazane najčešće korišćene dimenzije.

Lončasto tocilo sa umetcima sa navojem za grubo brušenje na ugaonoj brusilici

F6 DxTxH–WxE

| D | 80 | 100 | 125 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 45 | 45 | 65 |
| H | M14 | M14 | M20 |
| W | 20 | 20 | 35 |
| Emin. | 12 | 12 | 25 |

Konično lončasto tocilo sa umecima sa navojem za grubo brušenje na ugaonoj brusilici

F11 D/JxTxH-WxExK

| D | 75 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 40 | 55 | 50 | 45 | 55 |
| H | M14 | M14 | 5/8" | M14 | M14 |
| J | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| K | 40 | 47 | - | - | 50 |
| W | 12 | 20 | 20 | 22 | 32 |
| Emin | 12 | 14 | 18 | 12 | 14 |

Konično lončasto tocilo bez umetaka sa navojem za grubo brušenje na ugaonoj brusilici

F11- D/JxTxH-WxExK

| D | 110 | 110 | 130 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 55 | 45 | 55 |
| H | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
| J | 90 | 90 | 90 |
| K | 47 |  | 50 |
| W | 20 | 22 | 32 |
| Emin | 14 | 12 | 14 |

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.

Najpopularniji kvaliteti su: