Honinzi

Brusevi za honovanje upotrebljavaju se za mašinsku obradu unutračnjosti cilindara ili cevi.Izrađujemo ih od plemenitog korunda (alumunijum oksida) i silicijum karbida.

U nastavku su prikazane najčešće korišćene forme sa pregledom mogućih dimenzija.

FORMA A-AxL

| A | 3 | 4 | 5 | 6 | 8,10 | 13,15 | 15,20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |

FORMA B – AxCxL

| A | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L | 40 | 60 | 80/100 | 100 | 150 | 150 |

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.

| Područje primene |  |
| --- | --- |
| Čelik -predbrušenje -završno brušenje | 22A100M/N8V 40A100M/N8V 40A180-400N9V |
| Sivi liv -predbrušenje -završno brušenje | 10C100-150N8V 10C150-400N9V |