Tocilo za ravno brušenje

Razlikujemo tri načina ravnog brušenja:-ravno obodno brušenje

-ravno čeono brušenje

-planparalelno brušenje

Tocila za ravno / obodno brušenje

Naši brusevi za obodno brušenje se koriste za visoko-precizan rad na јednostavnim ravnim površinama; konusnim  ili ugaonim površinama; za brušenje zazora; ravne površine pored ramena; uvučenim površina i profilima.

Struktura naših bruseva je takav, da sprečava stvaranje visoke temperature tokom brušenja.

U nastavku su prikažene najčešće korišćene forme sa pregledom mogućih dimenzija.

F1-DxTxH               F5-DxTxH-PxF           F7-DxTxH–PxF/G

| D | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750/760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 13-32 | 13-32 | 13-32 | 20-40 | 20-50 | 32-50 | 32-50 | 40-80 | 50-160 | 50-160 | 50-160 |
| H | 32 | 32 | 32,50.8 | 50.8, 76.2 | 76.2, 127 | 76.2, 127 | 127 | 127-203.2 | 203.2 304.2 | 203.2,304.8 | 304.8 |
| P | 80 | 100 | 110 | 150 | 150,190, 215 | 215 | 215 | 215, 280 | 400 | 400 | 400 |
| F G | F = max.T/2 F + G = max.T/2 |

Standardne debljine su:13,20,25,32,40,50,63,80,100,160

Primer za naručivanje:

Order printout sample:

F1-300x25x127  			84A46I12V35

F5-400x40x127-215x13		22A36J8V35

F7-300x50x127-190x15/10 	22A60H12V4

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.

Tocila za ravno / čeono brušenje

Čeono brušenj se često koristi za brzo uklanjanje materijala, ali na nekim mašinama moguće je ostvariti veliku preciznost.Za brušenje se koristi čeona strana brusa

U nastavku su prikažene  forme sa pregledom mogućih dimenzija.

F2–DxT-W

| D | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| W | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 63 |

Primer za naručivanje:

Order printout sample:

F2-200x100-20    22A46I10V

F6-DxTxH-WxE

| D | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 63 | 80 | 80 | 100,125 | 100,125 | 100,125 |
| H | 32 | 32 | 76.2 | 76.2 | 76.2,127 | 127 |
| W | 13 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Emin | 16 | 20 | 20,25 | 20,25 | 25 | 25 |

Primer za naručivanje:

Order printout sample:

F6-300x100x127-25x25    22A36H8V

F37-DxTxW–umetci/inserts

| D | 300 | 380 | 500 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 60,100 | proizvoljan | proizvoljan | 80,100,110 | 50 |
| W | 50 | 70 | 75 | 47 | 100 |
| D1 | 234,5 | 324 | 457 | 455 | 560 |
| Broj matica | 4 | 10 | 24 | 24 | 16 |
| D2 | M10 | M10 | M10 | M10 | M16 |

Primer za naručivanje:

Order printout sample:

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.

Tocila za ravno / planparalelno brušenje

Planparalelno brušenje ploče je sličan ravnom brušenju,ali kontaktna površina je veća između brusne ploče i obratka.Dupli disk brusilica brusi istovremeno obe strane radnog predmeta.Brusni diskovi su u stanju da ostvare posebno precizne tolerancije.

U nastavku je prikazana forma sa pregledom mogućih dimenzija.

F36-DxTxH–umetci

/inserts

| D | 350 | 400 | 400 | 450 | 600 | 600 | 600 | 660 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | proizvoljan | proizvoljan | 55 | proizvoljan | proizvoljan | proizvoljan | 70,80 | proizvoljan |
| H | 200 | 196 | 250 | 150 | 20 | 139 | 305 | 50 |
| Red umetaka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 3 |
| Osnovni prečnik | 265 | 300 | 320 |  | 210 370 530 | 203.2 330.2 457.2 558.8 | 370 530 | 204 406 609 |
| Broj | 8 M10 | 24 M10 | 12 M10 | 15 M10 | 6 na 60o M16 6 na 600 M16 12 na 300 M16 | 6 na 600 3/8" 6 na 600 3/8" 6 na 600 3/8" 12 na 300 3/8" | 6 na 600 M16 12 na 300 M16 | 6 na 600 M10 6 na 600 M10 12 na 300 M10 |

Primer za naručivanje:

Order printout sample:

F36-450x60x150 – 15 M10		10A20K7B

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.