Tocila sa metalnom drškom

Brusevi sa metalnom drškom se uglavnom koriste u alatnicama pri izradi alata i za čišćenje odlivaka i otkivaka.

Dozvoljeni broj obrtaja bruseva sa metalnom drškom zavisi od dimenzija i oblika brusa , metalne drške i načina pričvršćivanja.

Prilikom izbora broja obrtaja obratiti pažnju, da dužina L3 ne bude manja od 10 mm . Slobodna dužina drške Lo za maksimalan broj obrtaja je naznačena na etiketi.

U nastavku su prikazane najčešće korišćene forme sa pregledom mogućih dimenzija.

OBLIK 52A-DxT-SxL

| D | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 2 | 3,6 | 3-16 | 3-20 | 6-25 | 8-32 | 10-30 | 12-40 | 20 |
| S | 3,(6) | 6 | 9 |
| L | 30, (40) | 40 | 40 |

OBLIK 52B-DxT-SxL

| D | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 6,8 | 8,10 | 6-10 | 8-13 | 10-20 | 10-32 | 13-32 | 20-50 | 25-50 | 40 | 25-50 | 32-50 | 40 | 50 |
| S | 3,(6) | 6 | 9 | 6,8,9 | 6,8,9 | 6,8,9 |
| L | 30,(40) | 40 | 40 | 40 |

OBLIK 52C-DxT-SxL

| D | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 6 | 10 | 16 | 20 | 20-32 | 25 | 25,32 | 40 |
| S | 3,(6) | 6 |
| L | 30,(40) | 40 |

OBLIK 52D-DxT-SxL

| D | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 | 16-45 | 29 | 20-40 | 70 | 25-45 | 70 | 30 | 32-50 |
| S | 3 | 3,(6) | 6 | 6,8 | 6 |
| L | 30 | 30,(40) | 40 | 40 | 40 |

OBLIK 52E-DxT-SxL

| D | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 6 | 10 | 15 | 20,32 | 20 | 20-40 | 32,40 | 40 | 40 |
| S | 3,(6) | 6 | 6,9 | 6 |
| L | 30,(40) | 40 | 40 | 40 |

OBLIK 52F-DxT-SxL

| D | 20 | 25 | 32 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 16 | 20 | 25 | 32 |
| S | 6 |
| L | 40 |

OBLIK 52G-DxT-SxL

| D | 121 | 131 | 161 | 181 | 201 | 25 | 30 | 32 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 20,25 | 20 | 20,40 | 22 | 20-63 | 32 | 30,40 | 40 | 30,40 |
| S | 6 | 6,8,9 | 6 |
| L | 40 | 40 | 40 |

OBLIK 52H-D-SxL

| D | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 3,(6) | 6 |
| L | 30,(40) | 40 |

OBLIK 52I-DxT-SxL

| D | 20 |
| --- | --- |
| T | 25 |
| S | 6 |
| L | 40 |

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.

| Područje primene | Kvalitet |
| --- | --- |
| Univerzalna upotreba | 40A60P4V 40A80/2W5V za D<10 mm |
| Čišćenje varova,odlivaka | 40A46Q5V 10A20Q31B 90C24R41B |