Tocila za oštrenje alata

Brusne ploče za oštrenje alata se koriste u većini proizvodnih pogona za održavanje proizvodnje, oštrenje i popravku alata. Brusevi se koriste na ravnoj brusilici, okrugloj brusilici i na mašini za oštrenje alata.

Razvoj naše tehnologije Vam obezbeđuje brusne alate velike produktivnosti,trajan profil, a visokoporozni brusevi hladan rad za Vaše termoosetljive aplikacije.

U nastavku su prikazane najčešće korišćene forme sa pregledom mogućih dimenzija.

F1-DxTxH

| D | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 6-13 | 6-20 | 6-25 | 6-25 | 6-32 | 6-32 | 20-32 | 20-32 |
| H | 13 | 16,20 | 20,32 | 20,25,32 | 20,32 | 20,25,32,51 | 32 | 32 |

F5-DxTxH-PxF

F7-DxTxH-PxF/G

| D | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 32 | 32 | 40 | 40 | 45,50 | 50,65 |
| H | 20,32 | 32,50.8 | 32,50.8 | 50.8, 76.2 | 76.2 | 127 |
| P | 80 | 90 | 110 | 150 | 150 | 215 |
| F | F ≤ T/2 |
| G | F+G ≤ T/2 |

F3-D/JxT/UxH

| D | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 |
| H | 13 | 20 | 20,32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| J | 40 | 50 | 63 | 75 | 85 | 100 | 125 |
| U | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

F4-D/JxT/UxH

| D | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 20 |
| H | 13 | 20 | 20,32 | 20,32 | 32 | 32 | 32 |
| U | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| J | 35 | 40 | 65 | 65 | 100 | 100 | 130 |

F6-DxTxH-WxE

| D | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| H | 13 | 13 | 20 | 20, 32 | 32 | 25, 32, 50.8, 76.2 | 32 | 25, 32, 50.8, 76.2 |
| W | 5, 8 | 6, 10 | 8, 10 | 8, 13 | 10, 16 | 20 | 16 | 20 |
| Emin. | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 |

F11- D/JxTxH-WxExK

| D | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 140 |
| H | 13 | 13 | 20 | 20, 32 | 32 | 32 | 100 |
| J | 27 | 57 | 71 | 96 | 114 | 144 | 200 |
| K | 22 | 46 | 56 | 81 | 96 | 120 | 140 |
| W | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 30 |
| Emin | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 38 |

F12-D/JxT/UxH-WxExK

| D | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 10 | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 |
| H | 13 | 20 | 20,32 | 32 | 32 | 31 |
| J=K | 31 | 36 | 61 | 66 | 76 | 90 |
| W | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| E | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| U | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.