Tocila za oštrenje testera

Ovi brusni alati se koriste na automatskim mašinama za oštrenje testera kao i za ručno oštrenje. Odabrano brusno zrno i prilagođeno keramičko vezivo obezbeđuju optimalan kvalitet rezne ivice brusnog kamena.

U nastavku su prikazane najčešće korišćene dimenzije.

F1-DxTxH – oznaka profila

| D | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 2,3,4 | 2,3,4 | 3 - 16 | 3 - 16 | 3 - 20 | 3 - 25 | 5 - 32 |
| H | 20 | 20 | 20, 32 | 20, 32 | 20, 32 | 32 | 32 |

Standardne debljine su: 2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32

Tocila mogu imati različiti oblik profila oboda . Neki od profila su standardizovani. Najčešće korišćeni profili za oštrenje testera su prikazani na donjoj slici , gde je U = 3.2 ako nije utvrđeno drugačije.

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.

Brusne ploče za oštrenje testera izrađujemo od različitog materijala u zavisnosti od kvaliteta predmeta obrade i od uslova rada.

Za ručno oštrenje preporučujemo tvrđe brusne ploče (N-P), a za automatske mašine mekše (J-M).Brusno zrno može biti normalni ili plemeniti korund.Izrađujemo i dvoslojne brusne ploče.