Tocilo za spoljašnje okruglo brušenje između šiljaka

Naši visokokvalitetni brusevi za spoljašnje okruglo brušenje među šiljcima  koriste se za :

-prolazno brušenje

-upadno brušenje

-brušenje bregastih osovina

-brušenje kolenastog vratila

-brušenje kugličnih ležajeva

-brušenje valjaka itd.

Precizno brušenje -  radni komad i tocilo se vode mehanički. Kod ovog vrsta brušenja često se koriste povećane brzine.

U nastavku su prikažene tri najčešće korišćene forme sa pregledom mogućih dimenzija.

F1- DxTxH            F5-DxTxH–PxF   	   F7-DxTxH – PxF/G

| D | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750/760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 20-40 | 20-50 | 25-63 | 32-80 | 32-80 | 32-80 | 20-100 | 20-125 |
| H | 76.2, 127 | 76.2, 127 | 127 | 127 | 127, 203.2 | 203.2, 304.8 | 203.2, 304.8 | 203.2, 304.8 |
| P | - | 150, 190 | 215 | 215 | 215, 280 | 400 | 400 | 400 |
| F G | F = max.T/2 F + G = max.T/2 |

Standardne debljine su:20*,25*,32*,40*,50,63,80,100,125

* Koristi se najčešće za brušenje bregastih ili kolenastih vratila

* Mainly for camshaft or crankshaft grinding

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.