Brušenje bez šiljaka / Centerless brušenje

Centerless brušenje je precizno spoljašnje okruglo brušenje bez šiljaka. Ima visok učinak, odnosno veliki broj delova se može proizvesti u kratkom vremenu.

Radni komad se nalazi između vodećeg kamena i radnog tocila oslonjen na letvu.

Razlikujemo – uzdužno brušenje ( protočno)

-  poprečno brušenje (usecanje)

U nastavku su prikažene tri najčešće korišćene forme radnog kamena sa pregledom mogućih dimenzija.

Forme i dimenzije za radni kamen:

F1-DxTxH			F5-DxTxH – PxF	    F7-DxTxH – PxF/G

| D | 300 | 400 | 500 | 600 | 750/760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 25-125 | 25-250 | 25* — 600 | 25**,40**,63** — 600 | 100 —600 |
| H | 127 | 203.2 | 304.8 | 304.8 | 304.8 |
| P | 190 | 280 | 400 | 400 | 400 |

Standardne debljine su; 25**,40**,63**,100,125,160,200

- *Tocilo debljine 200 mm i veća tocila mogu se koristiti u više komada

- ** Samo za brušenje bregastih vratila a Dubina udubljenja F ili F+G treba da su manje ili jednaki od polovine debljine T.

- * For wheels with thicknesses of 200 mm and greater wheels may be supplied in more than one piece

- ** Only camshaft grinding a The recess depth F or F+G are taken as less than or equal to half thickness T

Primer za naručivanje:

Order printout sample:

F1- 500x125x304.8		11A60M7V

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.

Ujednačena struktura vodeceg kamena obezbeđuje dobar kvalitet radnog komada, produktivnost i životni vek kamena.

U nastavku su prikažene forme vodećeg kamena sa pregledom mogućih    dimenzija.

Forme i dimenzije za vodeći kamen:

F1-DxTxH		  F5-DxTxH – PxF

| D | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 25-125 | 25-250 | 40-250 | 100-600 |
| H | 76.2 | 127,1 52.4 | 127, 152.4 | 127, 152.4 |
| P | 114 | 160 | 190 | 203 |
| F | F ≤ T/2 |

Standardne debljine su;25,40,63,100,125,160,200,250,315,400,500,600

- *Tocilo debljine 200 mm i veća tocila mogu se koristiti u više komada

- * For wheels with thicknesses of 200 mm and greater wheels may be supplied in more than one piece

Primer za naručivanje:

Order printout sample:

F1-300x150x127	10A80T70B

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.