Armirane rezne ploče standardne debljine ,za ugaone brusilice

Namenjeni su za odsecanje svih vrsta radnih komada ručnim radnim alatima.Radni komad je nepokretan, a rezna ploča je vođena ručno.Univerzalne su alate za ručne ugaone brusilice.Karakteriše ih odličan učinak pri sečenju i dug životni vek upotrebe. Poseduju visoku reznu sposobnost, lako I brzo seku, upotrebljavaju kod širokog spektra materijala. Maksimalne radne brzine su 80 m/s i 100 m/s.

U nastavku su prikazane moguće dimenzije.

F41 - D xTxH			 F 42 - D xUxH

| D | 100 | 115 | 125 | 150 | 180 | 230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 2.5 | 2.5, 3(3.2) | 2.5, 3(3.2) | 2.5, 3(3.2) | 2.5, 3.2 | 2.5, 3.2 |
| H | 16 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
| Form | 41 | 41, 42 | 41, 42 | 41, 42 | 41, 42 | 41, 42 |
| Kvalitet-Quality | 10A30SBF ČELIK-STEEL | X | X | X | X | X | X |
|  | 10A30WBF ČELIK-STEEL | - | - | - | - | X | X |
|  | 29A36QBF INOX | X | X | X | X | X | X |
|  | 90C30SBF KAMEN-STONE | X | X | X | X | X | X |

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.

| 10A30SBF ČELIK-STEEL | Preporučuje se za sečenje lima, cevi, profila od čelika negarantovanog sastava i od niskolegiranog čelika |
| --- | --- |
| 10A30WBF ČELIK-STEEL | Tvrda rezna ploča, sa izuzetno dugačkim vekom trajanja |
| 29A36QBF INOX | Na osnovu sastava preporučuje se za sečenje nerđajućeg (inox) materijala, ali i za univerzalnu upotrebu.Tocilo bez sadržaja gvožđa i sumpora. |
| 90C30SBF KAMEN-STONE | Univerzalna upotreba za sečenje građevinskih materijala (beton, cigla, crep, mermer), obojenih metala, plastike, gume. |