Velike rezne ploče na stacionarnim ili pokretnim mašinama

Ove rezne ploče namenjeni su za odsecanje ili prosecanje radnog komada. Radni komad je čvrsto stegnut ili stabilizovan sopstvenom težinom. Ukoliko je tocilo za sečenje ručno vođen, radni komad je učvršćen I obrnuto.Mašina za odsecanje je nepomična u toku rada. Maksimalne radne brzine su 80 m/s i 100 m/s.

U nastavku su prikazane moguće dimenzije.

F41 DxTxH

| D | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 3.2, 4 | 3.2, 4 | 3.2, 4, 5 | 4,5,6 | 5,6,7 |
| H | 22.23, 25.4, 30, 32, 40 | 22.23, 25.4, 30, 32, 40 | 25.4, 30, 32, 40 | 25.4, 30, 32, 40, 50, 60 | 25.4, 30, 32, 40, 50, 60 |
| Form | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Kvalitet-Quality | 10A30RBF Čelik Steel | X | X | X | X | X |
|  | 10A24NBF Čelik-Steel | X | X | - | - | - |
|  | 29A36QBF INOX | X | X | X | X | X |
|  | 90C30SBF Kamen-Stone | X | X | X | X | X |

Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.

| 10A30RBF ČELIK - STEEL | Koristi se za opštu upotrebu, za čelike negarantovanog sastava i za niskolegirane čelike. Karakteriše ga dobra rezna sposobnost i dug vek trajanja. |
| --- | --- |
| 10A24NBF ČELIK - STEEL | Upotrebljava se za visokolegirane i kaljene čelike .Ima dobru reznu sposobnost, dug vek trajanja, hladan rez. |
| 29A36QBF INOX | Namenjen je za sečenje nerđajućeg čelika , karakteriše ga dobra rezna sposobnost i dug vek trajanja. |
| 90C30SBF KAMEN - STONE | Univerzalna upotreba kod sečenja građevinskih materijala: betona, cigla, crepa, mermera itd. Karakteriše ga dobra rezna sposobnost kod sečenja obojenih metala i sivog liva. |
| 90C30LBF GUMA,PLASTIKA – RUBBER, PLASTICS | Sa lakoćom seče gumu, plastiku, ne pregrevajući materijal. |